ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ (ПРИЕМ МАКЕТА ОТ ЗАКАЗЧИКА)

УФ-печать (1440 dpi)

Требования к макетам: Формат TIFF (белый в отдельном канале), цветовая модель CMYK, все слои слиты, не содержит других каналов кроме CMYK и белого, черный 60-50-50-100; градиент белого канала от 99%, масштаб 1:1, рекомендуемое разрешение для фотокачества 150 точек/дюйм, но если в макете много тонких деталей или мелкий текст, рекомендуем 300 точек.

Экосольвент

Требования к макетам: Формат TIFF (LWZ – компрессия), цветовая модель CMYK, все слои слиты, не содержит других каналов кроме CMYK, черный 60; 50; 50; 100, масштаб 1:1, разрешение не более 150 dpi, но, если в макете много тонких деталей или мелкий текст, рекомендуем 300 точек.

Smart UV (1080 dpi)

Требования к макетам: Формат TIFF (LWZ – компрессия), цветовая модель CMYK, все слои слиты, не содержит других каналов кроме CMYK, черный 30; 30; 30; 100, масштаб 1:1, разрешение не более 150 dpi. Размер файла не более 300 МБ.

Лазерная резка. Лазерная гравировка

Требования к макетам: файлы для лазерной резки предоставляются в графических программах - Corel Draw: сохранение файла в формате «.cdr» до 13 версии; AutoCAD: сохранение файла в формате «.dxf» или «.dwg» для версии 2004 г.; Adobe Illustrator сохранение файла в формате «.eps»; Adobe Photoshop: растровые форматы «.tif», «.bmp», «.jpg» используются только для гравировки; все чертежи должны быть выполнены в масштабе 1:1; в векторном файле для резки не должно присутствовать цветовой заливки и наложенных друг на друга векторов; параметры линий: ширина кривых – «0» или «Hairline»; все вектора должны иметь замкнутый контур. Желательно, чтоб все элементы макета строились с минимальным кол-вом точек (узлов); шрифты в файле должны быть переведены в кривые.

Нанесение на футболку, поло, свитшот, бейсболку

Требования к макетам: файлы в формате *.psd, *.tif, *.jpg или *.png в цветовой модели RGB с разрешением не менее 300 dpi. (допускается CMYK, если печать без белого цвета) Машина различает прозрачный цвет, как RGB 255:255:255, белый как RGB 254:254:254.

Эко-сумка

Требование к макетам: макеты принимаются в формате .png, .psd, .tiff. Цветовые режимы: CMYK, RGB. Для печати с белым цветом, если белый должен печататься не по всему контуру изображения, белый присылать отдельным слоем в режиме RGB:254-254-254. Максимальное поле запечатки: 340х380 мм.

Фотокниги

Требование к макетам: макет принимается в формате *.tif постранично в размере на 2 мм по периметру больше, чем чистовой размер страницы. Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi.

Нанесение изображения на чашку

Требование к макетам: размер макета - 180х85 мм, файлы в формате *.tif или *.jpg в цветовой модели RGB с разрешением не менее 300 dpi.

Полиграфия

Требования к макетам:

1. Макеты принимаются в следующих форматах: *.pdf, *.ps *.psd, *.tif, *.jpg, *.bmp. Файлы в форматах *.eps,  *.ai  принимаем в версиях не выше CS6. Файлы в формате  *.cdr  принимаем в версиях не выше 16.

2. Максимальный размер файла не должен превышать 300 МБ.

3. Формат верстки должен быть на 4 мм больше формата готового изделия (по 2 мм с каждой стороны под обрез).

4. Все значащие элементы (логотипы, текст и т. д.) во избежание зарезки должны быть не менее, чем в 3 мм от краев формата готового изделия.

5. Для вывода растровых изображений высокого качества предпочтителен формат *.tif (сжатием) с разрешением не менее 250 dpi, но не более 450 dpi.

6. По умолчанию, для всех макетов поданных в CMYK игнорируются встроенные профайлы и подразумевается цветовое пространство профайла ISO Coated v2 (ECI).

7. Для макетов поданных в RGB, также, игнорируются встроенные профайлы и подразумевается цветовое пространство профайла Spire RGB 2.1.

8. Для корректного отображения цвета необходима цветопроба.

9. Файлы в формате .psd подаются с растрированными текстовыми слоями.

Векторная графика:

- все тексты должны быть переведены в кривые;

- толщина линий должна быть не менее 0.1 мм или 0.3 пункта; линии и контуры должны содержать не более 700 узлов;

- растровые изображения должны быть вставлены в размере 100% (не подлинкованы);

- предоставляемые файлы Corel Draw не должны содержать в себе эффектов (линз, теней, прозрачностей, текстурных заливок и т.д.);

- Файлы не должны содержать большого количества объектов, иначе есть вероятность некорректной рипповки на печатной машине.

- Если переводите файлы в Adobe Illustrator из высокой версии в низкую, рекомендуем, чтобы размер монтажных областей соответствовал размеру макета, иначе образуется огромное количество масок по размеру монтажной области, при редактировании которых могут потеряться элементы макета.

ВАЖНО! При публикации файлов из CorelDRAW X5 (версия 15 и более) в PDF НЕ внедрять ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ, в противном случае необходимо указать в заявке на печать, что файл необходимо печатать с учетом встроенного профиля;
настройки OVERPRINT отправляются на печать в соответствии с предоставляемым макетом. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Белый объект с включенным Overprint будет отсутствовать на оттиске.

Верстка (только для Adobe InDesign):

- не переведенные в кривые шрифты предоставляются отдельно;

- все тексты должны быть в раздельных (unlinked) блоках;

- встроенные объекты должны быть в масштабе 100% размера окна, в которое они вставлены.

- Предоставляемые шрифты должны быть Т1, PS; без использования системных шрифтов.

- Персонализация: для данного вида печати, кроме основного макета, необходимо предоставить базу переменных данных в формате *.xls (Microsoft Excel).

- Несоблюдение данных требований снимает с типографии ответственность за качество печати.

- Многостраничные документы.
Нумерация страниц в готовом изделии должна соответствовать нумерации страниц внутри каждого документа. На одной странице документа для печати должна находиться одна страница готового изделия (не передавайте многостраничные макеты разворотами).
Страницы обложки нумеруются отдельно и готовятся отдельной публикацией. Публикация не должна содержать страниц, которые не будут использоваться при печати. По возможности, готовьте публикацию в виде одного файла (не разбивая её на множество файлов, содержащих 1-2 страницы).

Визитные карты

Требования к макетам: Макеты принимаются в следующих форматах: *.pdf, *.eps (не выше версии CS6), *.ai (не выше версии CS6), *.cdr (не выше 16 версии), *.psd, *.tif созданные в программах: Adobe IIIustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw. Ваш макет должен быть минимум на 4 мм больше формата готового изделия (по 2 мм с каждой стороны) - т.е. 94х54 мм для стандартного размера готовой визитки 90х50 мм. Цветовой режим CMYK. Все значащие элементы (логотипы, текст и т. д.) во избежание зарезки должны быть не менее чем в 3 мм от краев готового изделия (5 мм от краев вашего макета). Для вывода растровых изображений высокого качества предпочтителен формат *.tif (без сжатия) с разрешением не менее 300 dpi. Для получения на печати четкого текста малых форматов, рекомендуем текст предоставлять в кривых, а не в растре.

Высечка

Требования к макетам: макет принимается в векторном формате (*.cdr не выше 16-й версии, *.pdf, *eps или *.ai не выше CS6. Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi. На отдельном слое должна быть высечка и биговка. Высечка должны быть одним контуром, черная, самая тонкая линия. Биговка должна быть одним контуром, голубая штрих пунктир 2 мм промежуток, 3 мм — линия. Штрих пунктир должен быть задан линией, не должен задаваться свойствами заливки — плоттер не видит. Рекомендуем прерывать вручную.

Шелкография

Требования к макетам: технология нанесения с помощью шелкотрафаретной печати требует ширины линий или пробела не мене 0,35 мм. Минимальный размер шрифта не менее 5pt. Макеты НЕ Должны содержать элементы с применением эффектов, таких как тень, прозрачность, градиентные заливки, обводка контуров.

Фотообои

Требования к макетам: формат файла .TIFF (c LZW-Compression!!!, (все слои слиты, каналы, Paths отсутствуют). Разрешение растрового файла должно быть 150 dpi. Растровая графика должна быть в цветовой модели CMYK, с глубиной цвета 8 бит на канал. Все слои слиты. К основной высоте макета рекомендуем добавить 1 см на усадку фотообоев при печати.

Доработка макетов осуществляется по тарифу 250 грн./час.

ВНИМАНИЕ! Наша типография не хранит созданные макеты более 3 месяцев — мы сможем записать их на любой ваш носитель информации во избежание потери.